Говорящий опознаватель денежных купюр

Эта информация предназначена для того, чтобы помочь вам в использовании прибора айбилл - говорящий опознаватель денежных купюр. Прилагаемый СД диск также содержит эти звуковые инструкции.

Инструкции по пользованию прибором: Держите прибор в ладони таким образом, чтобы колечко для ключей находилось внизу, а поверхность прибора с щелью, куда вставляется купюра, наверху. Вставьте купюру таким образом, чтобы короткая сторона купюры находилась параллельно длинной стороне прибора. Когда купюра полностью вставлена в щель, нажмите на любую из двух кнопок, расположенных на короткой части приюбора, и сразу отпустите. Прибор назовет наименование купюры и отключится самостоятельно.

Особенности и средства управления: Прибор управляется с помощью двух кнопок, расположенных на короткой стороне прибора. Любую из этих кнопок можно нажать для опознания купюры.Для того, чтобы подобрать уровень звука или выбрать вибрацию, как способ опознавания, нажмите, а затем отпустите кнопку, когда вы услышите выбранную вами позицию. Каждый раз, когда вы нажимаете и отпускаете вторую кнопку, прибор переходит на следующую позицию или уровень звука. Позиции звучат в следующем порядке: Vibration Mod-Вибрация, Tone Mode - Тон, Speech Volume-1 Уровень звука – 1, Speech Volume-2, Уровень звука – 2, Speech Volume – 3 Уровень звука – 3, Назад к Вибрации – Vibration Mode.

Инструкции по обслуживанию прибора: Всегда держите прибор в чистом и сухом состоянии. Не роняйте прибор и не подвергайте его ударам. Не вставляйте другие предметы в щель, предназначенную для денежных купюр.

Батарейка: Прибор работает от одной трипл А батарейки, находящейся в нижней части прибора, там же, где находится кольцо для ключей. Крышка отделения, где находится батарейка, имеет два выступа.

Если батарейка села, в конце каждого объявления об идентификации  купюры  прозвучит дополнительное предупреждение в виде двух коротких сигналов громких или тихих, если прибор работает в речевом режиме, или в виде трех очень коротких вибрационных сигналов, если прибор работает в вибрационном режиме.

Гнездо для наушников: Стандартное 2.5 миллиметра гнездо для наушников находится на длинной стороне прибора между двух кнопок, по направлению к кольцу для ключей.

Объявления:  Если прибор работает в звуковом режиме, вы услышите следующие слова  на английском языке : One (один) Two (Два) Five- Пять, Ten- Десять, Twenty- двадцать, Fifty - Пятьдесят, Hundred - Сто. Error - Ошибка.

______________________________________________________________

Если прибор работает в режиме вибрации, вы услышите следующие сигналы:

1 тихий сигнал или короткий пульс означает, что это купюра  в 1 доллар

1 громкий сигнал или динный пульс означает, что это купюра в 10 долларов

2 тихих сигнала или коротких пульса означает, что это купюра  в 2 доллара

2 громких сигнала или длинных пульса означает, что это купюра в 20 долларов

3 тихих сигнала или коротких пульса означает, что это купюра  в 5 долларов

3 громких сигнала или динных пульса означает, что это купюра в 50 долларов

4 сигнала , звучащих в следующей последовательности: тихий-громкий тихий-громкий  или 4 пульса в следующей последовательности: короткий-длинный - короткий-длинный означает, что это купюра  в 100 долларов

Если вы услышите 3 сигнала разной высоты или очень длинный пульс, это означает, что произошла ошибка.

Возможные проблемы в работе прибора: Если прибор не включается или отключается до того, как назовет купюру, возможно, что села батарейка , и ее нужно заменить. Для того, чтобы заменить батарейку, откройте крышку отделения на нижней стороне прибора, где находится батарейка. Вытащите старую батарейку  и вставьте новую трипл А батарейку. Плоская сторона  батарейки должна находиться с левой стороны отделения, сторона батарейки с выступом  должна быть расположена справа.

Если прибор не в состоянии опознать купюру (в этом случае вы услышите сигнал Error Ошибка: возможно, что угол купюры поврежден или просто загнулся. Попробуйте снова вложить купюру в щель для опознания, убедившись при этом, что купюра вставлена полностью.

Если после этих попыток  прибор все-таки не работает, позвоните  в Информационную линию Специальной службы по производству этих приборов по бесплатному телефону 844-815-9338 (говорить по английски) и попросите, чтобы вам помогли разобраться в проблеме с прибором.

Говорящий прибор по опознанию денежных купюр предназначен для помощи в опознании номенклатуры денежных купюр Соединенных Штатов Америки. Прибор не гарантирует подлинности купюр.

Сообщение Федеральной комиссии по коммуникациям: Этот прибор соответствует Части 15 Закона Федеральной комиссии по коммуникациям.