Esta información está diseñada  para guiarle en el uso e el iBill

Talking Banknote Identifier. El disco compacto que acompana esta

informacion tambien tiene estas instrucciones en audio y de forma

imprimida.

Operativo:

Sujete el iBill en la palma de su mano, para que el llavero se

encuentre en la parte inferior y la superficie plana e elevada este en

la parte superior.

Inserte el dinero en la ranura, bajo la superficie plana e elevada, de

tal manera que el borde corto del dinero este paralelo al lado largo

de la unidad.

Cuando el denero se ha insertado completamente, presione y suelte

cualquiera de los dos botones situados en los lados más cortosde la

unidad.

La unidad anunciará la denominación del dinero y se apagará.

Características y Controles:

El iBill es operado por dos botones situados en los lados más cortos

de la unidad.

Cualquier botón se puede presionar para identificar el dinero.

Para ajustar el nivel de volumen, o para seleccionar el modo de

salida, mantenga pulsado uno de los dos botones y luego presione y

suelte el otro botón hasta que se logre la selección deseada.

Cada vez que se pulsa el segundo botón y se suelta, la unidad cambiará

al siguiente modo o nivel de volumen  en la siguiente secuencia:

-Modo de vibración

-Modo de tono

-Volumen de voz-1

-Volumen de voz-2

-Volumen de voz-3

-y volvera al modo de vibración

Instrucciones de Mantenimiento:

-Asegure que el iBill se mantenga limpio y seco.

-No le deje caer sujetos de  fuerte impacto encima.

-No inserte objetos extraños en la ranura.

Bateria:

La unidad está alimentada por una sola batería AAA, en un

compartimiento situado en la parte de atras de la unidad, en la misma

superficie que el llavero.

Esta parte de la unidad puede ser identificada por dos crestas levantadas.

Advertencia de Batería:

Si la batería está débil, una advertencia se proporciona al final de

cada anuncio de nominación en la forma de dos sonidos cortos de alto y

bajo tono en los Modos de hablar y tono, o tres pulsos de vibración

muy cortos.

La unidad continuará trabajando de forma fiable durante

aproximadamente 200 más anuncios, y se ajustará automáticamente el

volumen a un nivel más bajo para permitir un funcionamiento continuo.

Auriculares:

Un conector de audífonos se encuentra en el borde largo entre los dos

botones, hacia el llavero.

Anuncios:

Las siguientes palabras son anunciadas en el modo de voz:

1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, eEror.

Cuando se selecciona el modo de tono o vibración, los anuncios se

indican de la forma sigiente:

1 pitido de tono bajo/pulso corto: $1

1 pitido de tono alto/largo pulso: $10

2 pitidos de tono bajo/pulsos cortos: $2

2 pitidos de tono alto/pulsos largos: $20

3 pitidos de tono bajo/pulsos cortos: $5

3 pitidos de tono  alto/pulsos largos: $50

4 pitidos en bajo-alto-bajo-alto/4 pulsos de forma

corto-largo-corto-largo: $100

El error se indica mediante tres pitidos de diferente tono

o un largo pulso.

Solución de Problemas:

Si la unidad no se enciende, o se apaga sin anunciar el resultado, la

batería puede estar débil, y debe ser reemplazada.

Para sustituir la batería, abra el compartamento en la parte de atrás

de la unidad, jalando suavemente abierta la tapa de la batería.

use la cinta de seda para liberar la batería usada, e inserte una

bateria AAA nueva.

El terminal negativo de la batería (extremo plano) debe ser insertado

primero en el lado izquierdo del compartamento, seguido por el

terminal positivo, hacia la derecha.

Si la unidad no es capaz de identificar dinero (indica un error) La

esquina del dinero puede estar dañada o doblada.

Inserte el denero en una orientación diferente, asegúrandose de que el

dinero está totalmente insertado y no se movió durante el proceso de

identificación.

Si la unidad sigue sin funcionar, por favor llame a la Línea de

Información gratis al

(844) 815-9388

para obtener más ayuda.

Descargo de Responsabilidad:

El iBill Talking Banknote Identifier está diseñado para ayudar en la

identificación de dinero Americano. No garantiza la autenticidad

de otras monedas.

Aviso de la FCC:

Este aparato cumple con la parte 15 de las normas FCC.

La operación está sujeta

a las siguientes condiciones:

(1) Este aparato no puede causar interferencia dayina.

(2) este aparato debe aceptar cualquier interferencia recibida,

incluidas las interferencias que puedan provocar un funcionamiento no

deseado.